Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«Уфимский политехнический техникум»

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

Предметно цикловой комиссией                                                                         Директор АНПОО УПТ                                                                            __________________Миронова О.А            .                                            _____________Михеева Е.Н.

«___»_______________   2017г.                                                                «___»_____________2017г.

СОГЛАСОВАНО

Директор ОООПП «Уфатепломонтаж»

________________Еникеев Р.Р.

«__»__________________2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной  (станочной) практики

по профессиональному модулю

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

специальность 23.02.03.

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Уфа 2017

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (укрупнённая группа 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта)

Организация-разработчик:

АНПОО Уфимский политехнический техникум

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ практики | 4 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ практики | 8 |
| СТРУКТУРА И содержание УЧЕБНОй практики | 9 |
| условия ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОй практики | 18 |
| Контроль и оценка результатов Освоения УЧЕБНОй практики | 22 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (СТАНОЧНОЙ) практики

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

  - Область применения программы

Программа  – является  составной частью Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (укрупнённая группа 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта).

В период освоения учебной практики студенты приобретают необходимые знания, практические умения и  первичные профессиональные навыки по избранной специальности и  ряду смежных профессий: слесаря по ремонту  автомобилей,  сверловщика, токаря, фрезеровщика, заточника, шлифовщика.

Учебная практика является первым этапом производственной подготовки студентов к трудовой деятельности.

Практика для получения первичных профессиональных навыков проводится в форме практических занятий или уроков производственного обучения.

Практика студентов проводится, как на базе учебного заведения в учебно-производственных мастерских, так и на базе предприятий (организаций) различной формы собственности.

При отсутствии или недостаточном объеме всего требующегося оборудования, для проведения учебной практики в соответствии с учебной программой, возможно практическое обучение какому-либо разделу программы - провести на предприятиях или в других учебных заведениях, где такие возможности есть.

Возможность такого прохождения практики основана на договорных началах с организацией, имеющей возможность принять студентов для прохождения практики в полном соответствии с учебной программой для данной специальности.

1.2. Место учебной станочной    практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Учебная  практика входит в  ПМ.01   профессиональный цикл  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ СПО) в части освоения основных видов профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

1.3.  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения

Исходя из государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 23.02.03 « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» можно сформулировать основные цели и задачи учебной практики для получения первичных профессиональных умений и навыков.

Учебная практика имеет своей целью дать студентам первичные сведения и навыки по рабочим профессиям, а также решает задачи:

- подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин;

- формирование у студентов умений и навыков в выполнении основных  операций на металлорежущих станках токарной, сверлильной, фрезерных групп;

- освоение технологии обработки деталей на металлорежущих станках;

- формирование у студентов умений и навыков в изготовлении  деталей на станках;

- обеспечение меж предметных связей, а также связи практики с теоретическим обучением.

В результате освоения учебной практики студент должен:

иметь практический опыт:

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;

- технического контроля эксплуатируемого транспорта;

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;

уметь:

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта;

- осуществлять технический контроль автотранспорта;

- оценивать эффективность производственной деятельности;

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;

знать:

- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;

- базовые схемы включения элементов электрооборудования;

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;

- правила оформления технической и отчетной документации;

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта;

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;

- основные положения действующих нормативных правовых актов;

- основы организации деятельности организаций и управление ими;

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты

Примеры работ, выполняемых на станочной практике:

- винты, болты, гайки – черновое и чистовое обтачивание цилиндрических поверхностей, отрезание, нарезание резьбы;

- разные детали, имеющие внутреннюю и наружную резьбу; - калибры-пробки, кольца, обжимки – вытачивание канавок;

- муфты, болты, сгоны, кольца – обработка отверстий, нарезание резьбы;

- отвесы, обжимки, чеканы, бойки молотка – обработка цилиндрических, конических поверхностей; - ручки, обжимки, натяжки, - отделка поверхностей;

- шестигранники, шаберы, воротки, плашкодержатели – фрезерование плоских поверхностей, пазов и канавок;

- строгание поверхностей, строгание резцов, шлифование плоских поверхностей;

Каждое занятие практики, в зависимости от конкретной цели, состоит из вводной беседы или инструктажа, демонстрации приемов выполнения практического занятия, выполнения упражнений по освоению приемов работ или операций при получении нового задания. Текущего инструктажа на рабочем месте, проверки знаний по ранее изученному или пройденному на данном занятии материалу, заключительного инструктажа, где обращается особое внимание на ошибки, характерные для многих студентов данной группы, подведения итогов занятия, уборки рабочих мест, инструментов, заготовок и влажной уборки учебной мастерской.

В течение учебной практики студенты знакомятся с типами производств, основными задачами развития машиностроения и той отрасли промышленности, для которой техникум готовит специалистов. Студенты знакомятся с учебными мастерскими и оборудованием, правилами внутреннего распорядка и режимом работы в мастерских, правилами поведения учащихся при пожаре и других аварийных случаях, порядком вызова пожарной помощи, использованием первичных средств пожаротушения и их расположением в мастерских, правилами отключения электросети, оказанием первой медицинской помощи и порядком эвакуации из помещения.

В процессе обучения студент должен получить не только практические навыки по выполняемым работам, но также изучить конструкционные и инструментальные материалы, геометрические параметры применяемого инструмента, кинематические схемы оборудования, технологический процесс обработки деталей и его элементы. Также студенты находят элементы режима резания при обработке конкретных деталей, методы контроля, допуски и посадки, принципы научной организации труда рабочего места и другие вопросы, связанные с выполняемыми работами и дальнейшим изучением специальных предметов.

Студент должен знать и использовать изученные до начала практики теоретические предметы или отдельные темы.

Если учебная практика предшествует изучению предметов, связанных с содержанием практики, то в процессе практических занятий студенты получают минимум теоретического материала, требуемого для отработки заданных упражнений или операций.

В целях более наглядного и глубокого изучения студентами оборудования, режущего и контрольно-измерительного инструмента, а также правильного выполнения отдельных приемов обработки учебные мастерские должны быть оснащены плакатами, кинематическими схемами, стендами, моделями, справочниками, чертежами, инструкционными технологическими картами, наборами инструментов, проекционной аппаратурой и другими техническими средствами обучения. На все изготавливаемые детали в мастерских имеются рабочие чертежи с указанием допусков, шероховатостей поверхности и других технических требований. Также имеются маршрутные технологические карты с указанием применяемого оборудования, приспособлений и инструмента. Изделия, изготавливаемые в механической мастерской - воротки, плашки, метчики, калибры, молотки разметочные, слесарные, молотки для чеканки, чеканы, обжимки, натяжки и другие.

В течение всей учебной практики студенты ведут дневник – конспект, где отражают содержание теоретического материала, помещают эскизы обрабатываемых деталей, технологический процесс обработки детали для комплексной работы, кинематические схемы станков, описание применяемого оборудования или приспособления, чертеж (эскиз) режущего инструмента. Непременным условием практического обучения является систематическая проверка знаний, умений и навыков в течение всех периодов учебной практики. Применяют три вида проверки знаний, умений и навыков учащихся: текущую, периодическую и итоговую.

При текущей проверке на каждом занятии учитывают правильность выполнения приемов, качество работы, организацию рабочего места, умение пользоваться технической документацией, соблюдение правил техники безопасности и правил внутреннего распорядка. Форма проверки может быть беседа на рабочем месте, устный опрос по материалу изучаемой темы.

Периодическую проверку проводят после прохождения отдельных тем или разделов программы практики. Форма проверки: анализ выполненных работ по данной теме, устный опрос или письменно-графическая контрольная работа.

К итоговой оценке относятся комплексные работы, квалификационные испытания, устные или письменные ответы на контрольные вопросы и просмотр дневников-конспектов. При отсутствии или недостаточном объеме всего оборудования необходимо для проведения учебной практики в соответствии с учебной программой, практическое обучение, по какому-либо разделу программы на договорных началах можно провести на предприятиях или в других учебных заведениях, в полном соответствии с учебной программой для данной специальности. 1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики: количество часов: 108

- результаты освоения учебной  станочной практики

Результатом освоения программы учебной слесарной  практики  профессионального модуля является овладение обучающимися  первичных навыков при овладении специальностью, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. |
| ПК 1.2 | Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. |
| ПК 1.3 | Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. |
| OK 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ СТАНОЧНОЙ ПРАКТИКИ

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта |  |  |  |
| Раздел 1. Учебная практика Станочная практика. |  | 108 | 4 |
| Тема 1. Вводное занятие. Безопасные условия труда в механической мастерской и противопожарные мероприятия. | Содержание | 6 |  |
|  | Ознакомление с механическим участком учебно-производственной мастерской (УПМ), оборудованием и рабочими местами, графиком перемещения по рабочим местам. Ознакомление с режущим и контрольно-измерительным инструментом, его назначением, правилами хранения и обращения с ним. Металлорежущие станки и их назначение. Виды работ, выполняемых на металлорежущих станках. Демонстрация лучших работ, выполненных студентами учебного заведения. Организация рабочего места; порядок получения и сдачи инструмента и приспособлений. Освещение вопросов экономики и бережного отношения к инструменту, материалам и расходу электроэнергии. Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских. Требования безопасности в учебных мастерских и на рабочих местах. Инструктаж Виды травм и их причины. Мероприятия по предупреждению травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности труда и их выполнение. Основные правила электробезопасности. Требования безопасности, предъявляемые к электрооборудованию. Защитные средства, применяемые при эксплуатации электрических устройств. Оказание помощи пострадавшим при поражении электроэнергией. Пожарная безопасность в учебных мастерских и на отдельных рабочих местах. Правила пользования электронагревательными приборами и инструментами. Правила отключения от электросети. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Правила поведения студентов при пожаре. Вызов пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов. |  | 3 |
| Тема 2. Ознакомление с устройством токарного станка | Содержание | 3 |  |
|  | Токарные станки. Назначение токарных станков, их классификация. Основные узлы токарного станка, их взаимодействие при работе. Приспособления применяемые на токарных станках (патроны, планшайбы, цанговые зажимы, оправки, люнеты, центры и т.д.) Специальные головки для шлифовальных, фрезерных и других работ, устанавливаемые на суппорте токарного станка. Режущий и контрольно-измерительный инструменты. Смазывающе-охлаждающие жидкости. Режимы резания. Пуск и остановка станка. Выполнение работ на станке. Организация рабочего места и техника безопасности при работе на токарных станках. Оснащение рабочего места: токарно-винторезный станок 1К-62, JET-1440-W;CU-500; плакаты - общий вид станка; кинематическая схема станка; органы управления станка; наборы режущих инструментов- резцы, центры, патроны, планшайбы и т. п; заточные станки моделей ЗБ364 или YBG-10A; бруски шлифовальные, защитные очки. |  | 3 |
|  | Практические занятия, самостоятельная работа. Измерение размеров штангенциркулем, калибрами, микрометром . Включение и выключение токарного станка. |  |  |
| 2.1. Управление токарным станком. | Содержание | 3 |  |
|  | Измерение размеров штангенциркулем, калибрами, микрометром. Установка заготовок в самоцентрирующем патроне. Установка патронов в шпиндель. Установка, выверка и закрепление обрабатываемой заготовки в патроне. Включение и выключение главного привода. Установка и закрепление резцов в резцедержателях разных конструкций. Управление суппортом. Равномерное перемещение салазок верхней части суппорта. Одновременное перемещение верхнего суппорта и поперечных салазок. Регулирование зазоров в направляющих суппортов. Поворот верхней части суппорта на задний угол. Установка положения рукоятки коробки скорости на заданную частоту вращения шпинделя. Установка заданных величин продольных и поперечных подач. Проверка величины подачи на один оборот шпинделя. Включение и выключение механической продольной и поперечной подач. Оснащение рабочего места: токарно-винторезный станок 1К62, JET-1440-W; CU-500; плакаты- общий вид станка; органы управления станка; образцы токарных работ; режущий инструмент и приспособления, применяемые на токарных станках; защитные очки; инвентарь по уходу за токарным станком. Практические работы и самостоятельная работа. Пуск станка. Закрепление заготовки в патронах, резца в резцедержателе. Ручное перемещение салазок верхней части суппорта станка. Закрепление заготовки диаметром 12 мм на вылет 75 мм. |  | 2 |
| Тема 2.2. Черновое и чистовое обтачивание цилиндрических поверхностей с установкой заготовки в патроне и центрах. | Содержание | 6 |  |
|  | Установка кулачков в патроне. Закрепление заготовки в патроне и выверка ее по диаметру и торцу. Установка по лимбу заданной глубины резания и в режиме резания снятие пробной стружки. Подрезание уступов и черновое обтачивание заготовки после обработки ее торцевой поверхности. Установка поводкового патрона на шпинделе передней бабки станка. Установка центров и проверка правильности их расположения. Установка в центрах заготовки и черновое обтачивание. Измерение диаметра обрабатываемой детали штангенциркулем или микрометром. Оснащение рабочего места: токарно-винторезный станок 1К62; JET-1440-W; CU-500; патрон трех кулачковый; планшайба; центры; хомутики; образцы токарных работ; набор режущих и измерительных инструментов; стальные и чугунные заготовки диаметром 60…100 мм и длинной до 150 мм, защитные очки, масленка; шприц; ветошь. Практические занятия. Изготовление болтов, гаек, шпилек валиков, втулок , муфт, стаканов, колец . Черное обтачивание заготовок разного диаметра. Измерение при помощи штангенциркуля и устройства цифровой индикации на станке. Обтачивание заготовок диаметром 12мм на длину 75 мм, под болты М 12мм.. |  | 2 |
| Тема 2.3. Подрезание торцов и уступов. Проточка канавок и отрезка | Содержание | 6 |  |
|  | Установка детали в патрон станка. Подбор упорно-проходного резца и закрепление в резцедержателе. Выбор режима резания. Подрезка торцов. Установка патрона с центровочным сверлом в шпиндель задней бабки. Сверление центровочного отверстия. Подрезка уступов и отрезка детали соответствующим отрезным резцом. Практические занятия, самостоятельная работа. Установка заготовки в патроне, подрезание торцов. Отрезание заготовки отрезным резцом. Вытачивание канавок на разных размерах. Инструмент и приспособления: токарно-винторезный станок 1К62; JET-1440-W; CU-500; патрон трех кулачковый; планшайба; центры; хомутики; образцы токарных работ; набор режущих и измерительных инструментов; стальные и чугунные заготовки диаметром 60…100 мм и длинной до 150 мм. Набор подрезных резцов; прорезные, фасонные, отрезные резцы. Различные фланцы и втулки; прутковый материал; защитные очки, масленка; шприц; ветошь. |  | 2 |
| Тема 2.4. Обработка отверстий на токарном станке. | Содержание | 6 |  |
|  | Контролировать параметры отверстий по глубине и диаметру измерительным инструментом. Центрование, сверление, рассверливание, зенкерование и развертывание, достигаемая точность обработки. Способы установки и крепления режущего инструмента. Режимы резания при центровании, сверлении, зенкеровании и развертывании. Приемы центрования, сверления отверстий различных диаметров. Приемы рассверливания, зенкерования и развертывания отверстий. Сверление центровых отверстий; формы центровок и центровочных сверл. Способы проверки качества обработанных отверстий. Контрольно-измерительный инструмент. Основные виды брака при сверлении, рассверливании и зенкеровании. Инструктаж по технике безопасности труда при сверлении, зенкеровании и развертывании. Растачивание сквозных отверстий. Растачивание. Назначение, применяемые инструменты и их геометрические параметры. Режимы резания при растачивании сквозных отверстий. Заточка и способы установки расточных резцов (цельных и в державках). Приемы растачивания сквозных отверстий. Основные виды брака. Способы проверки качества обработки отверстий. Контрольно-измерительный инструмент. Инструктаж по безопасности труда при растачивании и развертывании сквозных отверстий. Растачивание глухих отверстий. Способы получения глухих отверстий. Режущий инструмент применяемый при растачивании глухих отверстий. Вытачивание канавок в отверстиях и его геометрические параметры. Приемы растачивания глухих отверстий применяемый при растачивании глухих отверстий. Вытачивание глухих отверстий и вытачивание канавок в отверстиях. Основные виды брака. Способы проверки качества обработки отверстий. Контрольно-измерительный инструмент. Оснащение рабочего места: токарно-винторезный станок 1К62; JET-1440-W; CU-500; патрон трехкулачковый самоцентрирующий ;планшайба; трехкулачковый сверлильный патрон; переходные конические втулки Морзе 2/3; спиральные сверла диаметром 15….20 мм и длинной 60…70 мм; центры; хомутики; образцы токарных работ; набор режущих и измерительных инструментов; стальные и чугунные заготовки диаметром 25…40мм и длинной до 60…70мм; набор подрезных резцов; расточные резцы; ценровочные сверла; плакаты; образцы токарных работ с обработанными отверстиями; прутковый материал; защитные очки, масленка; шприц; ветошь Практические занятия. Самостоятельная работа Установка сверла в задней бабке. Сверление и расточка деталей несложного характера.. |  | 2 |
| Тема 2.5. Нарезание резьбы. Нарезание резьбы плашками и метчиками. | Содержание | 6 |  |
|  | Основные элементы резьбы. Конструкции метчиков и плашек. Принадлежности и приспособления для установки и крепления резьбонарезных инструментов и нарезания крепежных резьб на токарном станке. Таблицы диаметров стержней и отверстий под резьбы резьбонарезных и резьбонакатных инструментов. Режимы резьбонарезания и резьбонакатывания. Показ приемов нарезания резьбы плашками, метчиками, резьбонакатными плашками и резьбонарезными головками. Основные виды брака. Способы и средства контроля резьбы. Инструктаж по безопасности труда. Оснащение рабочего места: токарно-винторезный станок 1К62; JET-1440-W; CU-500; патрон трехкулачковый; планшайба; центры; хомутики; образцы токарных работ; набор режущих и измерительных инструментов; стальные и чугунные заготовки диаметром 60…100 мм и длинной до 150 мм, метчики машинные и машинно-ручные для нарезания метрической резьбы; плашки круглые; патроны для крепления метчиков на станках; плашкодержатели или патроны для плашек; калибры-пробки резьбовые; калибры-скобы; заготовки для нарезания внутренней и наружной резьбы; СОЖ; защитные очки, масленка; шприц; ветошь. Практические занятия, самостоятельная работа. Закрепление резцов для нарезания резьбы. Нарезание плашками, метчиками на токарных станках. Нарезание метрической резьбы на болтах и гайках. Нарезание трубной резьбы на сгонах, муфтах, стаконов , колец. |  | 2 |
| Тема 2.6. Обработка конических поверхностей | Содержание | 6 |  |
|  | Назначение конических поверхностей, инструмент и приспособления при их обработке, способы обработки. Контроль конических поверхностей деталей шаблонами, калибрами и угломерами (диаметров и длины конуса, угла уклонов, угла при вершине конуса). Основные виды брака. Показ приемов наладки станка на обработку конических поверхностей широким резцом, установкой верхнего суппорта по различным углам уклона, смещением центра задней бабки и с помощью конусной линейки. Оснащение рабочего места: токарно-винторезный станок 1К62; JET-1440-W; CU-500; патрон трехкулачковый; планшайба; центры; хомутики; образцы токарных работ; набор режущих и измерительных инструментов; стальные и чугунные заготовки диаметром 60…100 мм и длинной до 150 мм; набор подрезных резцов; прорезные, фасонные, отрезные резцы; резцы расточные с различной длинной стержня; резцы специальные широкие; различные фланцы и втулки; прутковый материал; защитные очки, масленка; шприц; ветошь Практические занятия: Расточка барабанов , дисков колес. |  | 2 |
| Тема 2.7. Обработка фасонных поверхностей. | Содержание | 6 |  |
|  | Машинно-ручная обработка методом двух подач. Обтачивание выпуклой и вогнутой поверхностей. Обработка фасонными резцами. Обработка фасонных поверхностей на токарных станках с применением копировальных устройств и гидросуппортов. Установка копировальных приспособлений. Обработка наружных торцевых фасонных поверхностей. Основные виды брака. Контрольно-измерительный инструмент. Инструктаж по безопасности труда. Оснащение рабочего места: токарно-винторезный станок 1К62; JET-1440-W; CU-500; патрон трехкулачковый; планшайба; центры; хомутики; образцы токарных работ; набор режущих и измерительных инструментов; стальные и чугунные заготовки диаметром 60…100 мм и длинной до 150 мм; набор подрезных резцов; прорезные, фасонные, отрезные резцы; резцы расточные с различной длинной стержня; резцы специальные широкие; различные фланцы и втулки; прутковый материал; защитные очки, масленка; шприц; ветошь. Практические занятия, самостоятельная работа. Обработка ручек для напильников, для разметочных молотков методом двух подач и фасонным резцом. Изготовление чеканов, калибров - пробок. |  | 2 |
| Тема 2.8. Отделка поверхностей | Содержание | 6 |  |
|  | Притирка окончательная обработка поверхности. Обработка поверхности на токарном станке. Оправку притира устанавливают в шпинделе станка, притираемую заготовку насаживают и удерживают от проворачивания приспособлением – жимком. Полирование шлифовальной шкуркой. Обкатывание – пластическое деформирование. Накатывание рифлений на детали – рукоятки, головки винтов, ручки калибров получают обкатыванием роликами из закаленной инструментальной стали. Можно закреплять в державку один ролик или два. Обойма с роликами крепится в державке и устанавливается по накатываемой поверхности. Ролики строго параллельно. Накатывание проходит в 2 -3 приема. Практические занятия, самостоятельная работа. Полирование ручек для напильников. Накатывание рукоятки разметочного молотка косым узором. |  | 2 |
| Тема 2.9. Комплексные работы на токарных станках. | Содержание | 6 |  |
|  | Объяснение последовательности выполнения работ в комплексной обработке деталей на токарных станках. Ознакомление с чертежами, операционными и технологическими картами. Техника безопасности при выполнении комплексных работ Инструменты и приспособления: токарно-винторезный станок 16К20; JET-1440-W; CU-500; патрон трех кулачковый; планшайба; центры; хомутики; образцы токарных работ; набор измерительных инструментов. Стальные и чугунные заготовки диаметром 60…100 мм и длинной до 150 мм. Набор подрезных резцов; прорезные, фасонные, отрезные резцы; расточные резцы с разной длинной стержня; резцы специальные широкие; различные фланцы и втулки; прутковый материал; защитные очки, масленка; шприц; ветошь. Практические занятия, самостоятельная работа. |  | 2 |
|  | Для комплексной работы выбирают детали, требующие не менее четырех различных видов станочной обработки. Например, обточка, сверление, рассверливание, расточка, прорезка канавок или фасонных поверхностей. Нарезание резьбы: резцами, метчиками, плашками и т.п. Детали, которые получают студенты при выполнении комплексной работы, могут иметь форму валов, втулок, фланцев и других конструктивных видов, входящих в продукцию, изготавливаемую учебной мастерской для оснащения кабинетов и лабораторий техникума или реализуемой продукции. Например, студенты могут изготовлять различные модели калибров-пробок, калибров-втулок, различные виды резьбы и червяков для кабинетов деталей машин и инженерной графики, образцы для лаборатории испытания материалов; воротки метчиков, плашка держателей, центров, валиков и деталей, которые используют при проведении других видов практики (слесарной). |  |  |
| Тема 3.1. Работа на фрезерных станках. Рабочее место фрезеровщика. Управление фрезерным станком. | Содержание | 2 |  |
|  | Фрезерные станки, их назначение, классификация. Ознакомление с устройством фрезерного станка и его основными узлами. Приспособления, применяемые при выполнении фрезерных работ (пневматические и гидравлические тиски, делительная головка и т.д.). Режущий и измерительный инструмент. Понятие об организации рабочего места и его обслуживании. Движения при резании: главное движение и движение подачи. Понятие о скорости резания, подачах, глубине и ширине фрезерования. Ознакомление с паспортными данными фрезерного станка. Схема смазки и правила ухода за станком. Устройство тисков, способы крепления заготовок в тисках и с помощью приспособлений, непосредственно на столе станка. Способы установки, выверки, закрепления и съемки фрез. Демонстрация правильной рабочей позы фрезеровщика, установка и закрепление фрезы, заготовки, пуска и останова электродвигателя и станка. Показ подготовки станка к работе, проверка закрепления и выполнения простейших работ на горизонтально-фрезерных и вертикально-фрезерных станках. Показ правильной организации рабочего места, приемы ухода за оборудованием. Приспособления для установки и закрепления деталей при обработке уступов, пазов, канавок, при разрезке и отрезке металла и проверке установки деталей. Наладка станка на каждый вид обработки. Показ приемов фрезерования уступов и сквозных прямоугольных пазов, разрезка и отрезка заготовок отрезными фрезами. Основные виды брака. Контроль качества обработанных поверхностей. Инструктаж по безопасности труда. Оснащение рабочего места: горизонтально-фрезерный станок 6Р12, универсально-фрезерный станок JMD-26х2XУ; плакат общего вида фрезерного станка; кинематическая схема станка; узлы фрезерного станка; образцы фрезерных работ; набор режущих и измерительных инструментов и приспособлений, применяемых на фрезерных станках (машинные тиски, делительная головка, призмы, ценра, прихваты оправки, втулки, фрезы), плакаты по технике безопасности и организации рабочего места фрезеровщика; принадлежности по уборке, смазке и уходу за станком. Практические занятия, самостоятельная работа. Показ организации рабочего места. Основные узлы станка. Фрезы, применяемые при фрезеровании. Настройка станка, закрепление фрезы и заготовки. Фрезерование канавок, пазов, уступов на различных деталях. |  | 2 |
| Тема 3.2. Фрезерование профильных пазов и канавок. | Содержание | 2 |  |
|  | Фрезы, применяемые при обработке профильных пазов и канавок - концевые, полукруглые, угловые, для Т-образных пазов. Конструкция, установка, особенности эксплуатации, охлаждение. Приспособление для установки и закрепления деталей при обработке профильных пазов и канавок. Инструмент для измерения и проверки профильных пазов и канавок. Фрезерование пазов и канавок треугольного и трапецеидального профиля с применением угловых и дисковых фрез. Фрезерование Т-образных пазов. Фрезерование пазов типа «ласточкин хвост». Основные виды брака. Контроль качества обработанных поверхностей. Инструктаж по безопасности труда. Оснащение рабочего места: горизонтально-фрезерный станок 6Р12, универсально-фрезерный станок JMD-26х2XУ; набор дисковых и отрезных фрез; цилиндрические и торцевые фрезы; машинные тиски; оправки требуемого размера; штангенциркуль; микрометр; масленка; шприц; размеченные стальные и чугунные заготовки; защитные очки; ветошь; щетка. Практические занятия, самостоятельная работа. Установка концевой фрезы, фрезерование поверхности. Установка дисковой фрезы, отрезание. |  | 2 |
| Тема 3.3 Фрезерование фасонных поверхностей. | Содержание | 2 |  |
|  | Фрезы для фрезерования фасонных поверхностей. Приспособления, применяемые при фрезеровании фасонных поверхностей: круглый поворотный стол, копировальные приспособления, их устройства и применение. Фрезерование фасонных поверхностей незамкнутого контура фасонными фрезами и набор фрез. Фрезерование фасонных поверхностей замкнутого контура по разметке концевыми фрезами. Фрезерование фасонных поверхностей замкнутого контура по разметке с применением круглого рабочего стола. Фрезерование поверхностей с накладным копирам. Основные виды брака. Контроль качества обработанных поверхностей. Инструктаж по безопасности труда. Оснащение рабочего места: горизонтально-фрезерный станок 6Р12, универсально-фрезерный станок JMD-26х2XУ; набор режущих и измерительных инструментов и приспособлений - концевые фрезы с цилиндрическими и коническими хвостовиками. Переходные конические втулки; наборы прижимных прихватов; машинные тиски; оправки требуемого диаметра; прихваты; цанговые патроны. Штангенциркуль; микрометр. Масленка; шприц для смазки станка; ветошь; щетка; защитные очки. Стальные и чугунные заготовки в форме брусков, планок, валиков. Практические занятия Установка заготовки на круглый поворотный стол, настройка. Фрезерование концевыми фрезами. |  | 2 |
| Тема 3.4 Фрезерование плоских поверхностей. Фрезерование уступов, прямоугольных пазов, канавок. | Содержание | 4 |  |
|  | Виды поверхностей, получаемых при фрезеровании. Фрезы, применяемые при обработке плоскостей (цилиндрические, торцевые), их конструкция. Режимы резания при фрезеровании плоскостей. Встречный и попутный методы фрезерования. Преимущества и недостатки каждого из них. Приспособления для установки и закрепления заготовок при обработке плоских поверхностей. Способы крепления заготовок при обработке плоских поверхностей. Способы крепления одновременно нескольких деталей в пакет. Измерительный и проверочный инструмент, применяемый при установке деталей и измерении плоских поверхностей. Проверка биения цилиндрических и торцевых фрез, проверка установки рейсмусом. Показ приемов фрезерования плоских поверхностей, сопряженных и наклонных поверхностей; основные виды брака. Контроль качества и обработанных поверхностей. Инструктаж по безопасности труда. Требования к обработке уступов, пазов и канавок. Фрезы, применяемые при обработке уступов, пазов, канавок, резке и отрезке металла: дисковые, торцевые и концевые; их конструкция, установка, особенности; охлаждающие жидкости. Оснащение рабочего места: горизонтально-фрезерный станок 6Р12, универсально-фрезерный станок JMD-26х2XУ; набор режущих и измерительных инструментов и приспособлений - цилиндрические и торцевые фрезы. Наборы прижимных прихватов; машинные тиски; оправки требуемого диаметра; прихваты; цанговые патроны. Штангенциркуль; микрометр. Масленка; шприц для смазки станка; ветошь; щетка; защитные очки; стальные и чугунные заготовки. Практические занятия. Фрезерование канавок, пазов, уступовУстановка цилиндрической или торцевой фрезы. Фрезирование канавок, пазов, уступов на различных деталях. |  |  |
| Тема 3.5. Фрезерование с применением делительной головки. | Содержание | 2 |  |
|  | Назначение и устройство делительной головки. Виды выполняемых работ. Установка и закрепление на столе фрезерного станка делительной головки и задней бабки. Проверка правильной установки. Крепление заготовок в кулачковом само центрирующем патроне и в центрах. Наладка делительной головки для непосредст- |  | 2 |
|  | твенного и дифференциального деления на фрезерование многогранников. Фрезерование многогранников цилиндрическими, торцевыми, концевыми фрезами и набором фрез. Наладка делительной головки при фрезеровании канавок и шлицов на цилиндрических поверхностях. Основные виды брака. Контроль качества обработанных поверхностей. Инструктаж по безопасности труда. Оснащение рабочего места: горизонтально-фрезерный станок 6Р12 -, универсально - фрезерный станок JMD-26х2XУ; универсальная делительная головка УДГ-Д-250 или делительная головка, соответствующая типоразмеру универсально-фрезерного станка JMD-26х2ХУ; общий вид делительной головки. Образцы фрезерных работ, выполненные с помощью делительной головки; заготовки виде валов, дисков, других форм, требующие фрезерование граней, пазов и зубьев. Практические занятия. Наладка делительной головки на фрезерование шестигранника. Закрепление торцевой, концевой и цилиндрической фрезы. Фрезирование канавок, пазов, уступов на различных деталях. |  |  |
| Тема 4. Работа на сверлильных станках. | Содержание | 6 |  |
|  | Сверлильные станки их назначение, классификация, устройство. Вид режущего инструмента (сверла, развертки, комбинированные инструменты) и виды работ, выполняемых на сверлильных станках. Приспособления (кондукторы) и измерительный инструмент, применяемый при работе на сверлильных станках. Точность обработки деталей с применением различного режущего инструмента. Организация рабочего места и техника безопасности. Показ приемов управления сверлильными станками, установки и съема режущего инструмента и заготовки. Показ приемов контроля обработанных деталей. Порядок сверления отверстий по разметке и в кондукторе. Сверление и рассверливание. Показ приемов заточки инструмента, установки инструмента и детали, а также приемов сверления и рассверливания Контроль качества работ. Инструктаж по безопасности труда. Оснащение рабочего места: горизонтально-фрезерный станок 6Р12 -, универсально - фрезерный станок JMD-26х2XУ; универсальная делительная головка УДГ-Д-250 или делительная головка, соответствующая типоразмеру универсально-фрезерного станка JMD-26х2ХУ; общий вид делительной головки. Образцы фрезерных работ, выполненные с помощью делительной головки; заготовки виде валов, дисков, других форм, требующие фрезерование граней, пазов и зубьев. Практические занятия. Управление станком. Закрепление сверла с цилиндрическим и коническим хвостовиком в шпиндель станка. Точность обработки. Сверление отверстия диаметром 5 мм, 10 мм, 15 мм, 25 мм. Сверление и расточка деталей несложного характера. |  | 2 |
| Тема 5 Работа на строгальных станках. | Содержание: | 6 |  |
|  | Ознакомление с устройством строгального станка, упражнения в управлении станком, строгание плоскостей. Строгальные станки, их назначение, классификация и устройство. Виды работ, выполняемых на строгальных станках. Приспособления, режущий, измерительный инструменты, применяемые при работе на строгальных станках. Организация рабочего места и техника безопасности при работе на строгальных станках. Пока приемов управления станком, установки и съемки режущего инструмента, приспособлений. Показ приемов установки, обработки и съема деталей. Разновидности обрабатываемых плоскостей, их геометрии: Последовательность строгания плоскостей. Показ приемов строгания Оснащение рабочего места: поперечно-строгальный станок модели GH-560-02, плакаты общего вида станка и кинематическая схема; образцы строгальных работ; наборы резцов; измерительные инструменты и приспособления, применяемые на строгальных станках, заготовки; масленки; щетки; защитные очки. Практические занятия, самостоятельная работа. Строгание различных плоскостей. Установка строгальных резцов. Закрепление заготовки на столе станка. Строгание несложных поверхностей на станке,. Хонингование гильз целиндров, сопрягаемых поверхностей головок и блоков двигателей, масленных насосов, топливных насосов. |  | 2 |
| Тема 6 Работа на шлифовальных станках. | Содержание: | 12 |  |
|  | Назначение и применение операции «шлифование». Классификация шлифовальных станков. Основные сборочные единицы плоскошлифовальных станков. Инструменты и приспособления, применяемые при шлифовании. Способы установки и крепления обрабатываемых деталей и инструмента. Контроль качества обработки. Правила ухода за станком. Техника безопасности при выполнении шлифовальных работ. Оснащение рабочего места: плоскошлифовальный станок JPSG-1224A; приспособления и вспомогательный инструмент, применяемый при шлифовании; патроны; магнитные плиты; устройства для правки кругов; образцы различных абразивных и алмазных кругов; образцы шлифовальных работ; плакаты по технике безопасности при работе на шлифовальных станках. Практические занятия, самостоятельная работа Управление шлифовальным станком. Устройства магнитной плиты. Закрепление и балансировка круга на шлифовальной бабке. Изготовление детлей для оснащения рабочих мест, кабинетов и лабораторий в качестве наглядных пособий. И.т.д. |  | 2 |
| Тема 7 Комплексные работы на металлорежущих станках | Содержание: | 10 |  |
|  | Изготовление деталей по чертежу: валы с посадочными поверхностями под подшипники; со шпоночной канавкой, Резьбой, лыской, различными переходами; втулки под оси, с резьбой, канавками под кольца . Проверка качества выполненной работы. Комплексные работы студенты выполняют после изучения и выполнения упражнений по всем видам станочной обработки, предусмотренным учебным планом и программой практики. В пределах времени, отведенного на комплексную работу , студенты получают индивидуальные задания на изготовление (обработку) деталей или изделий, включающие различные виды механической операции: Изделиями, которые должны изготовить студенты при выполнении комплексных работ, могут быть воротки, ручные тиски, разметочные молотки, струбцины и др., а также детали, которые входят в продукцию, изготовляемую учебной мастерской для оснащения кабинетов и лабораторий техникума или реализуемую как товарная продукция. Например, при изготовлении разметочного молотка студенты выполняют обтачивание цилиндрической поверхности, обработку конической поверхности, сверление, нарезание наружной и внутренней резьбы, отделку поверхности. Каждое комплексное задание должно содержать не менее 3...4 различных по своему характеру операций. Количество заготовок, которое учащийся должен обработать, зависит от их трудоемкости и должно быть рассчитано на загрузку учащегося работой не мене чем на 2 рабочих дня, оставив часть последнего дня практики для сдачи работы и зачета по практике. Оценка знаний по станочной практике проставляется на основе качества выполнения работы (или количество обработанных заготовок), времени, затраченного на обработку, бесед с учащимися и проверки дневников-конспектов. Студент обязан не только уметь выполнять те или иные операции, освоенные во время практики, но хорошо знать теоретический материал и отвечать на контрольные вопросы, такие как: наименование и назначение инструментов, правила работы на металлорежущих станках, устройство и приемы работы станков; правила работы и заточки на заточных (точильных) станках, маркировка и наименование обрабатываемых материалов, правила применения и чтение размера при измерении простым контрольно-измерительным инструментом (штангенциркулем, микрометром и т.п.), организация рабочего места, правила техники безопасности при выполнении конкретных операций. Изготовление разметочного молотка, воротка для закрепления метчика, молотка для чеканов. |  | 2 |
| Дифференцированный зачёт | Выполнение стандартизированных заданий по всему курсу дисциплины | 2 |  |
|  | Всего | 108 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 4. условия ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОй практики

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, механической мастерской, слесарной мастерской.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Токарные работы», «Фрезерные работы» «Строгальные работы» « Шлифовальные работы», - плакаты по токарным, фрезерным, строгальным работам; - плакаты по технике безопасности при работе на металлорежущих станках, - сборники упражнений по токарным, фрезерным, строгальным работам; - комплект деталей, инструментов, приспособлений; - комплект бланков технологической документации; - комплект учебно-методической документации; - наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения). - комплекты инструкционных технологических карт; - макеты и действующие устройства;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор, видеофильмы, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской: механической: станки: токарные JET – 1440W, U – 500, фрезерные 6Р12, JMD -26х2ХY, сверлильные GHD- 27PF, HC – 12, заточные JBG – 10A, шлифовальные JPSG – 1224A; строгальный станок - GH-560-02, - наборы инструментов для токарных, фрезерных, строгальных работ; -приспособления;

- комплект рабочих инструментов;

- образцы токарных работ; образцы фрезерных, шлифовальных работ; - набор режущих и измерительных инструментов; - стальные и чугунные заготовки диаметром 60…100 мм и длинной до 150 мм, - масленки; шприц; ветошь.

- приспособления, применяемые на фрезерных станках - машинные тиски, делительная головка, призмы, центра, прихваты оправки, втулки, фрезы; - приспособления и инструменты, при шлифовании (магнитные плиты, устройства для правки кругов)

- средства защиты,

- спецодежда; защитные очки - аптечка первой медицинской помощи;

- вытяжная и приточная вентиляция.

Учебная практика для приобретения первичных профессиональных навыков  проводится в 2 этапа. Особое внимание обращается на технику безопасности при работе на станках, транспортировке и укладке тяжелых деталей, использовании электрифицированных инструментов, сверлильных и заточных станках, нагревательных приборов и устройств, при работе с применением кислот, щелочей, флюсов, легковоспламеняющихся и вредных жидкостей и т.п. Основным оборудованием мастерской при прохождении станочной практики являются станки токарной, фрезерной, строгальной и шлифовальной групп.  На станках устанавливают специальные приспособления для закрепления режущего инструмента и обрабатываемой заготовки, требуемых для выполнения изучаемой на данном занятии операции. Кроме того, в мастерских должны находиться двухсторонний заточный станок, несколько вертикально-сверлильных станков для различных диапазонов диаметров сверл, в том числе настольно-сверлильные, редукторно – сверлильный, верстак с тисками.

Кроме того, здесь должны находиться средства для пожаротушения. В мастерской должно быть место мастера, оснащенное классной доской, набором образцов типовых работ, которые студенты должны выполнять в период практики, комплектами контрольно-измерительного инструмента, необходимыми плакатами, стендами, инструкционными картами по выполнению определенных операций, чертежами и справочной литературой. При наличии технических средств обучения (проектор и др.) в мастерской должно быть оборудовано место для демонстрации фильмов или электронных инструкционных карт по обработке металлов. Каждый студент при выходе на практику обязан получить своевременный качественный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной защите. Ответственность за своевременное проведение инструктажа возлагается на мастера производственного обучения или заведующего мастерскими. Инструктаж студента желательно проводить в учебных мастерских, оборудованных наглядными пособиями, в форме живой беседы, подкрепляя примерами безопасных методов работы, а также подробным разбором случаев нарушения производственно-учебной дисциплины, правил и инструкций о безопасных приемах и методах работы и последствий, которые произошли или могли произойти в результате допущенных нарушений.

Инструктаж проводится перед началом учебной практики для всех вновь прибывших студентов и в случаях, когда студенту предоставляется новая работа или при переходе с одного оборудования на другое. При первичном инструктаже, студент получают сведения о технологическом процессе и возможных опасностях на данном участке, устройстве станка или другого оборудования с указанием опасных зон или защитных сооружений, порядка подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, заземляющих устройств, приспособлений, инструмента и т.п.). Способы применения имеющихся в мастерских средств пожаротушения и сигнализации, местах их расположения, назначения.  Правила  пользования предохранительным и индивидуальными защитными средствами, требования к рабочей одежде, обуви, головным уборам и правильном их ношении во время работы, правильной организации и содержании рабочего места (рациональное и безопасное размещение и укладка материалов, готовых деталей, недопустимость загромождения и захламления рабочих мест проходов и проездов). Правила безопасной работы с ручным пневматическим и электрифицированным инструментом, взрывоопасными и вредными для здоровья химикатами (кислотами, бензином, растворителями и т.п.). Правила  необходимости строгого соблюдения производственной дисциплины и правил внутреннего распорядка. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале, к которому должны быть приложены (прошнурованы и пронумерованы) все инструкции об охране труда по изучаемым профессиям. При применении студентами неправильных или опасных приемов работы, а также нарушений производственной и технологической дисциплины с учащимся проводят (внеплановый) внеочередной инструктаж. К санитарно-гигиеническим мероприятиям по охране труда относятся - обеспечение здорового самочувствия работающих, предупреждение профессиональных заболеваний и отравлений, производственного травматизма.   На организм студентов воздействуют различные факторы внешней среды так же как состояние воздушной среды, ее температуры, влажность, загрязненность пылью, вредными парами и газами, уровень освещенности рабочих мест, наличие и интенсивность шума, электромагнитных полей и др.

Противопожарные мероприятия в учебных мастерских играют важную роль, так как нарушение влечет за собой несчастные случаи и порчу имущества. Часто пожары возникают от небрежного обращения с огнем, курения, нарушения производственной и трудовой дисциплины, а также самовозгорания твердого минерального топлива, использованного обтирочного материала (концов, тряпок и др.), воспламенения смазывающих и горючих жидкостей, неисправности электропроводки и многих других причин. Загрязненное  рабочее место также способствует возникновению и распространению пожара, а разбитые стекла в окнах - тяге воздуха и усилению огня. В случае возникновения пожара необходимо строго соблюдать дисциплину и организованность, беспрекословно выполнять распоряжения мастера и руководителей учебного заведения или предприятия. В учебных мастерских должен находиться полный и исправный комплект местного противопожарного оборудования и инвентаря: пожарный кран с рукавом и стволом, пенные, порошковые и углекислотные огнетушители, ящик с песком, ведра и другой инвентарь для пожаротушения. В мастерской должен висеть поэтажный план с указанием местонахождения пожарного инвентаря и маршрутов эвакуации людей из помещения при возникновении пожара.

Научная организация труда (НОТ) предусматривает создание наиболее благоприятных условий работы. В комплекс элементов НОТ наряду с  технической оснасткой входят такие составные элементы, как: состояние полов, оснащение, уровень шума, температура и влажность воздуха, окраска помещений и оборудования.  Полы учебных мастерских должны удовлетворять следующим требованиям: прочности,  достаточному сопротивлению ударам и прочим механическим воздействиям, не выделять пыли. Легко поддаваться ремонту, чистке, мытью, не создавать шума при ходьбе, обладать стойкостью к химическому воздействию кислот, щелочей эмульсий и минеральных масел.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники: Михневич Е.В. Устройство и эксплуатация автомобилей. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : пособие / Е.В. Михневич. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 296 c. — 978-985-503-424-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67774.html Михневич Е.В. Устройство автотранспортных средств. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Михневич, Т.Н. Бялт-Лычковская. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 192 c. — 978-985-503-600-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67772.html Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Иванов, А.С. Савич, В.К. Ярошевич. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 336 c. — 978-985-06-2389-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35536.html Дополнительные источники: Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта силовых агрегатов грузовых автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Т. Кулаков, А.С. Денисов, А.А. Макушин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. — 448 c. — 978-5-9729-0065-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15704.html

# Контроль и оценка результатов освоения учебной станочной практики

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ПК 1.1.Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорту. | экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств . | экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 1.3.Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. | экспертная оценка на практическом занятии |
| Форма итогового контроля Дифференцированный зачет |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии: достижения при изучении профессионального модуля, участие с докладами на научно-практических конференциях; конкурсах «Лучший по профессии», олимпиадах; | - интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | - результаты наблюдений за обучающимся на производственной практике; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях в области эксплуатации , ТО и ремонта организации перевозок, и нести за них ответственность. -использование стандартных и нестандартных подходов при выполнении заданий внеаудиторной самостоятельной работы, курсовой работы (проекта); | - оценка результативности работы обучающегося при выполнении практических занятий; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные; -анализ собранной информации и обоснованное использование для выполнения профессиональных задач; | - оценка эффективности работы с источниками информации. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - оценка эффективности работы обучающегося с прикладным программным обеспечением. |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | - интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | -проявление ответственности за работу; команды и результат выполнения задания; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; - умение организовать членов коллектива на выполнение общих дел; | - оценка эффективности работы обучающегося в команде. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - активное участие в работе студенческих конструкторских бюро (СКБ), научно-творческих секций, клубов по интересам; -посещение дополнительных занятий, обучение на курсах дополнительного профессионального образования; -освоение дополнительных рабочих профессий; | - участие в семинарах, диспутах, производственных играх и т.д. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - проявление интереса к инновациям в области эксплуатации ,ТО и ремонта автомобильного транспорта, организации перевозок ; -анализ инноваций в области эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений | - участие в семинарах по производственной тематике. |